## Slide 1: Sicherungs-prozedur einrichten
Stefan Fähndrich / April 2022
Modul 143

## Slide 2: Inhalt
Sicherungsprozeduren
Backup-Job in 10 Schritten
Copy-Job in 9 Schritten
Testen

## Slide 3: Sicherungsprozeduren
Backup Job
Copy Job
Backup-Job sichert Produktivdaten
Copy-Job kopiert Sicherung auf zusätzliches Speichermedium (z.B. NAS oder Tape)
Implementierung in Veeam Backup & Replication:
Backup-Job manuell oder zeitgesteuert ausführen
Copy-Job direkt im Anschluss (Mirror) oder periodisch (Pruning)

## Slide 4: Backup-Job: Schritt 1
Home auswählen
Windows Computer auswählen

## Slide 5: Backup-Job: Schritt 2
Managed by backup server auswählen
Server auswählen

## Slide 6: Backup-Job: Schritt 3
(Optional) Kommentar vergeben
Name für den Job vergeben, sinnvolle Namen beinhalten:
B2D oder C2D usw.
Protection Group oder Servername
Häufigkeit der Sicherung

## Slide 7: Backup-Job: Schritt 4
Protection Group (oder einzelne Server) auswählen
Add wählen, um zu sichernde Server auszuwählen

## Slide 8: Backup-Job: Schritt 5
File level backup wählen  es kann explizit angegeben werden welche Daten resp. Ordner gesichert werden sollen
Entire Computer wählen  der gesamte Computer/Server wird gesichert
Auswahl

## Slide 9: Backup-Job: Schritt 5.1 (File Level Backup)
Add wählen
Häkchen setzen um Objekte für Sicherung auszuwählen
Lokaler Pfad auf dem Server eingeben

## Slide 10: Backup-Job: Schritt 6
Retention Policy (wie lange darf die Sicherung nicht überschrieben oder gelöscht werden)
Backup Repository (Ziel der Sicherung) auswählen
GFS (Grandfather-Father-Son) aktivieren
GFS konfigurieren
Einstellungen vornehmen für GFS

## Slide 11: Backup-Job: Schritt 7
Applikationen konfigurieren bei Bedarf
Application-aware processing aktivieren ( Daten wie Active Directory oder SQL werden über den Agent konsistent gesichert)

## Slide 12: Backup-Job: Schritt 8
Tage und Uhrzeit auswählen
«Job-Automatik» einschalten
Fehlgeschlagene Sicherungen bei Dateien ( Falls eine Datei nicht gesichert werden kann wird z.B. dreimal erneut versucht mit jeweils10 Minuten Wartezeit)

## Slide 13: Backup-Job: Schritt 9
Job starten
Job auswählen
Hinweis: Veeam B&R erstellt automatisch Vollsicherungen oder inkrementelle Sicherungen, je nachdem ob bereits eine Vollsicherung vorhanden ist. Mit Active Full kann explizit eine Vollsicherung gewählt werden.

## Slide 14: Backup-Job: Schritt 10
Data:
Processed: Daten im Backup Job
Read: Daten, die zum Backup-Server transferiert wurden
Transferred: Daten, die auf das Repository transferiert werden
Ergebnis der Sicherung prüfen

## Slide 15: Copy-Job: Schritt 1
Backup Copy auswählen

## Slide 16: Copy-Job: Schritt 2
Modus auswählen
Name für den Job vergeben

## Slide 17: Copy-Job: Schritt 3
Job auswählen, der kopiert werden soll
Zu kopierende Daten auswählen
Daten aus einem Backup Job
Daten aus Repository

## Slide 18: Copy-Job: Schritt 4
Retention Policy (wie lange darf die Sicherung nicht überschrieben oder gelöscht werden)
Backup Repository auswählen
GFS (Grandfather-Father-Son) aktivieren
GFS konfigurieren
Einstellungen vornehmen für GFS

## Slide 19: Copy-Job: Schritt 5
Transfermodus wählen (in Community Edition nur Direct verfügbar)

## Slide 20: Copy-Job: Schritt 6
Zeitfenster auswählen ( damit Copy-Job nicht parallel zu Backup-Job läuft)

## Slide 21: Copy-Job: Schritt 7
Job starten
Job auswählen

## Slide 22: Copy-Job: Schritt 8
Bei Bedarf Copy-Job manuell auslösen
Copy-Job läuft automatisch anhand des Backup-Jobs!

## Slide 23: Copy-Job: Schritt 9
Ergebnis der Sicherung prüfen

## Slide 24: Testen
Darstellung aus Modul 319, Lars Meyer